Hemos creado un protocolo ligero y bidireccional, que empaqueta los datos en una estructura común para facilitar su decodificación y añade un checksum al final del paquete para verificar la integridad de los datos.

La estructura en sí consiste de:
- Un carácter especial que marca el inicio (en nuestro caso SYN o 0x16)
- Un contador ascendente, que aumenta en uno cada vez que se envía un paquete y utilizamos para determinar la pérdida de paquetes
- Un header que indica el tipo de paquete (hay una serie de estructuras predefinidas en tamaño y contenido que discutiremos más tarde)
- Los datos a transmitir
- El checksum CRC-32 de los datos

SYN	COUNT	HEADER	DATA	CHECKSUM
1	1	1	###	4

Asimismo, los headers pueden indicar los siguientes tipos de paqute:

GPS:

SYN	COUNT	HEADER	Latitud	Longitud	Altitud	CHECKSUM
0x16	X	0x01	double (8 bytes)	double (8 bytes)	double (8 bytes)	4 bytes

IMU:

SYN	COUNT	HEADER	Magnetómetro	Acelerómetro	Giroscopio	Horizontal	CHECKSUM
0x16	X	0x01	3 float	3 float	3 float	float	4 bytes